Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение

Борисоглебского городского округа

Третьяковская средняя общеобразовательная школа

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Председатель профкома _______________ | Директор школы ____________(Бородулин Ю.Е.) |
| (Писарев Н.А.) | приказ № 13-А от «04» февраля 2012 г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в

кабинетах начальных классов, математического и

гуманитарного циклов.

ИОТ – 015 - 2012

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

- Опасные факторы:

- нарушения осанки обучающихся, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.3.	При получении обучающимся  травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ.

- Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников.  Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк. (20 вт/кв.м.) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк. (48 вт/кв.м.) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,5- 0,7 м., расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 - 0,7м., расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м., расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м., расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м., удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

- Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20° С.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.

3.1.	Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

- Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Обучающимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

- С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

- Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

- Стекла окон очищать от пыли и грязи два раза в год, и очистку светильников производить не реже двух раз в год. Привлекать обучающихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

3.6.	При открывании  окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7.	Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

- При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

- При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении обучающимся травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего,  при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ.

- Выключить демонстрационные электрические приборы.

- Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

- Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Замдиректора по УВР _______________ (Третьякова Т.П.)