Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение

Борисоглебского городского округа

Третьяковская средняя общеобразовательная школа

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Председатель профкома _______________ | Директор школы ____________(Бородулин Ю.Е.) |
| (Писарев Н.А.) | приказ № 13-А от «04» февраля 2012 г. |

Инструкция

по охране труда

при работе на токарном станке по дереву.

ИОТ - 033-  2012

1. Общие требования безопасности.

  - К работе на токарном станке по дереву допускаются лица, не моложе 17-ти лет, прошедшие медицинский осмотр.

  - К работе на токарном станке по дереву под руководством учителя      допускаются обучающиеся с 6-ого класса.

1.3. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.4.  При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков и без защитного экрана;

- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном обращении с резцами;

- травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины;

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;

- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса;

- отсутствие акта - испытания работы на токарном станке по дереву.

  - При работе на данном токарном станке по дереву используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.   На полу около станка должна быть деревянная решётка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

  - При получении  травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на токарном станке по дереву тщательно вымыть руки с мылом.

2.Требования безопасности перед началом работы.

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Убедиться в наличии и надёжности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.

  - Убрать со станка  посторонние предмет, разложить инструменты на установленные места.

  - Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надёжно закрепить в центрах станка.

  - Установить подручник с зазором 2-3мм. от обрабатываемой детали и надёжно закрепить его на высоте центровой линии заготовки.

  - Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

  - Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной   пыли, надеть защитные очки.

  - Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберёт полную скорость вращения.

  - Рабочий  инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.

  - Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать увеличения зазора более 2…3 мм.

  - Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту.

  - Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок.

  - Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки её вращения.

  - Не останавливать станок путём торможения рукой обрабатываемой детали.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, затуплении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении  травмы, засорении глаз оказать первую медпомощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при  необходимости отправить пострадавшего в ближайшее учебное учреждение.

Требования безопасности после окончания работы.

  - Отвести режущий инструмент от  обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не смахивать её рукой.

  - Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Замдиректора  по УВР_____________ /Третьякова Т.П./